Beschreibung für MHC 64k-sRAM-Modul

Die unteren 32k dieses Moduls sind immer aktiv als sRAM geschalten und sperren über /MEMDI den Speicher auf der Z1013-Hauptplatine.

Für die oberen 32k kann ein sRAM oder einer von zwei 32k-Eprom´s manuell angewählt werden. Dabei ist der Bereich von 8000h-BFFFh in 2k-Schritten und der Bereich von C000h-FFFFh in 1k-Schritten aktivierbar (aktiv=ON). Somit ist eine sehr flexible Nutzung dieser Platine in Verbindung mit anderen Modulen möglich. Die Abschaltung vom Hauptplatinenspeicher erfolgt wieder mit /MEMDI.

Bei Nutzung von Zero-Ram´s können bestimmte Speicherinhalte bzw. Programme während des Ausschaltens vom Z1013 erhalten werden (gilt im Foto z.B. für die oberen 32k und damit z.B. für SCP, DVU usw.).

Speicherzugriffe werden über LED angezeigt.

Die Beschriftung der beiden Auswahlschalter beschreibt nur die Schalterstellung; geschlossen sind jeweils die 2 Pins der Gegenseite (hier können unter Beachtung dieser Beschaltung natürlich auch Jumper gesetzt werden; ist dann nur nicht so komfortabel).

Eine grobe Skizze der Schaltung liegt mit bei (die Datentreibersteuerung erfolgt mit /RD).

Viel Erfolg beim Aufbau

Matthias „Lötspitze“

alle Durchkontaktierungen fertige ich immer als erstes auf folgende Art und Weise:

(siehe Beispiel USB-Platine)

Unterlage aus Styropur, darüber ein Blatt Papier und dann die Platine

verzinnte Drahtstückchen von der Rolle mit ca. 1,5cm Länge werden in alle Durchkontaktierung gesteckt, sodaß noch ca. 5mm oben herausstehen

dann wird von außen beginnend die Oberseite verlötet, je nachdem an welche Lötaugen man gerade gut herankommt (was fertig ist, wird auch schon mal per Seitenschneider gekürzt)

ist alles von oben verlötet, wird die Platine vom Styropur abgezogen und das Blatt Papier entfernt

beim nun folgenden identischen Verlöten der Unterseite sollte die Platine auch auf dem Styropur liegen, damit die Drähte in ihrer Position bleiben

nach den Durchkontaktierungen folgen Widerstände, Stützkondensatoren ...

mit dieser Vorgehensweise sind die Durchkontaktierungen und Kleinbauteile relativ schnell erledigt